## Slide 1
Université de Boumerdès
Automatique
Module: FPGA & VHDL
Dr. Belkacem Samia
Chapitre 3: Les réseaux logiques reconfigurables

## Slide 2: Les FPGA « Field Programmable Gate Array »
  - Circuit intégré contenant un très grand nombre de portes logiques organisées en blocs logiques configurables et interconnectables
  « Programmer » un fpga = Configurer et interconnecter
  des blocs logiques
  = « Câblage » sur silicium

## Slide 3: Architecture des FPGA
  Blocs d ’entrées/sorties « IOB » configurables
    Entrée, sortie ou les deux, mémorisation dans une bascule D
    niveaux logiques LVTTL, LVCMOS, … 3.3V, 2.5V,…
    pull-up ou pull-down interne sur les entrées
  Blocs logiques « CLB » configurables
    Blocs combinatoires 4 entrées une sortie (en général)
    Bascules D pour la mémorisation
  Lignes d ’interconnexions « PSM » configurables
    lignes courtes
    lignes longues
  Options : multiplicateurs , sram, etc…

## Slide 4: Les éléments d’un FPGA
Entrée/Sortie (IOB)
Bloc logique (CLB)
Zone d ’interconnexions

## Slide 5: Les éléments d’un FPGA
Un FPGA est composé à la base de :
  un réseau de blocs de logique programmable (Configurable Logic Block  CLB);
  un réseau d’interconnexions programmables entre les blocs; et, des blocs d’entrée et de sortie avec le monde extérieur (Input/Output Block – IOB).
Dans la figure, on a:
  12 IOBs, 3 × 5 CLBs

## Slide 6: FPGA
La figure suivante représente la cellule type de base d'un FPGA.
  Elle comprend un multiplexeur 8 vers 1 permettant de réaliser n’importe quelle fonction logique combinatoire de 4 variables (appelé LUT : Look Up Table ou encore générateur de fonction).
  La bascule D permet la réalisation de fonctions logiques séquentielles.
  La configuration du multiplexeur 2 vers 1 de sortie autorise la sélection des deux types de fonction.

## Slide 7: FPGA: la cellule