## Slide 1
Présenté par : Dr . TADJER Sid Ahmed
Perturbation de la qualité de l’énergie électrique
TD

## Slide 2
Exercice 1 :
Une ligne monophasée fournit à une usine courant alternatif de fréquence f= 50 Hz, d’intensité I=1kA, sous une tension U=45kV. Le facteur de puissance de l’usine est k = 0,8 (charge inductive). 50Hz. Le réseau est utilisé pour alimenter une installation électrique comprenant :
Le modèle équivalent simplifié de cette ligne est représenté par le schéma ci contre avec R= 8.
1- Calculer les pertes par effet Joule dans la ligne.
2- Calculer la puissance active P, la puissance réactive Q et la puissance apparente S au départ de la ligne.
3- Calculer la tension U0 et le facteur de puissance k0 au départ de la ligne.

## Slide 3
Exercice 1 :
2. Le modèle équivalent réel de cette ligne est représenté par le schéma de la figure ci-contre avec R = 8, Lω=3,2  et C=3μF.
a. Calculer la puissance réactive QC absorbée par le condensateur.
b. Calculer la nouvelle puissance apparente relative au groupement « usine + condensateur ». En déduire le courant de ligne I'.
c. Calculer alors la puissance active PR consommée dans la résistance de ligne et la puissance réactive QL consommée dans l'inductance de ligne.
d. En déduire la tension U'0 et le facteur de puissance k'0 au départ de la ligne.

## Slide 4
Exercice 2:

## Slide 5
Solution Exercice 1:

## Slide 6
Solution Exercice 2:

## Slide 7
Exercice 4:
On considère un atelier, alimenter par une ligne monophasée 20kV/50Hz, absorbant une puissance active P=500 kW, avec un facteur de puissance k =cos=0,75
1/ Calculer :
la puissance apparente de l’installation,
le courant véhiculé dans l’installation
les pertes Joule dans les câbles (Sonelgaz) alimentant l’installation (de résistance globale R=10).
2/ On a relevé le FP à la valeur k’=0,9 à l’aide d’une batterie de condensateurs placée juste avant l’installation et présentant une capacité totale notée C. On suppose que la puissance active absorbée par l’installation reste identique (P=500kW).
Montrer que les pertes Joule dans la ligne alimentant l’installation sont plus faibles que dans le cas précédent.
Calculer la capacité C qui a été utilisée pour le relèvement du FP.

## Slide 8
Exercice 5: Chute de tension dans une ligne aérienne
Une ligne triphasée moyenne tension de 50 km alimente un récepteur triphasé équilibré qui consomme une puissance active P1 de 1.50 MW et impose un facteur de puissance k1 de 0.9. La valeur efficace de la tension entre phases à l'arrivée de la ligne est UA = 20 kV, sa fréquence est 50 Hz.
En plus de sa résistance, la ligne a une autre caractéristique qui est son inductance par unité de longueur. Ainsi chaque fil de ligne a une résistance de 220 m/ km et une inductance de 1.2 mH / km.
  P1 = 1.5 MW k1 = 0.90
i(t)
UD(t)
L
UA(t)
R
1. Exprimer et calculer la valeur efficace de l’intensité I du courant dans un fil de ligne.
2. Exprimer et calculer la puissance réactive Q1 absorbée par la charge.
3. Exprimer et calculer :
- La résistance R et l’inductance L pour chaque fil de ligne de longueur 50 km.
  Les puissances active P2 et réactive Q2 consommée par la ligne.
4. Pour l’ensemble (ligne+récepteur), exprimer et calculer :
- La puissance active PT et réactive QT transportées.
- La puissance apparente ST transportée.

## Slide 9
5. Déduisez-en la valeur efficace de la tension entre phases UD au départ de la ligne ainsi que la chute de tension relative ΔU/UD .
- La chute de tension relative ΔU/UD, admissible sur le réseau moyenne tension (MT) est de 7.5 %.
6. Cette contrainte est-elle respectée ?
Exercice 5: Chute de tension dans une ligne aérienne